## Slide 1: Zpracování High Density EEG signálů pro potřeby inverzní úlohy v epileptologii
Bc. Tomáš Hrstka
Vedoucí práce: Ing. Radek Janča, Ph.D.
Konzultant: Ing. Petr Ježdík, Ph.D.

## Slide 2: Motivace
Těžká ložisková farmakorezistentní epilepsie
    Chirurgická léčba
Úspěšnost zákroku
    Přesná lokalizace epileptogenní zóny (EZ)
Lokalizace EZ pomocí invazivního EEG
    Rizika spojená s operací mozku
Neinvazivní lokalizace EZ
    Teorie inverzních úloh

## Slide 3: Postup zpracování inverzní úlohy
Pacient nemocnice Motol
M/EEG signál
Pozice elektrod
MRI mozku
Detekce komplexů hrot-vlna
Koregistrace
Model hlavy
Průměrování
Dopředný model
Simulace M/EEG aktivity
Pozice zdrojů aktivity
2 hodiny monitorování pacienta v leže
Somatosenzorické evokované potenciály (SEP)
Jednokanálový detektor
Roztřídění pomocí PCA
Geometrická transformace standardního MNI mozku
Simulace pomocí algoritmů inverzních úloh
IID – minimum norm
COH - LORETA
MSP – Multiple sparse priors
GS – Greedy search
EBB - Beamformer
Pro ověření správnosti výsledků lze využít virtuální elektrody

## Slide 4: Porovnání metod inverze
Jednotlivé dostupné algoritmy byly porovnány pomocí pěti vygenerovaných datových souborů
Zdroj v levé hemisféře, SNR = 0 dB
Zdroj v pravé hemisféře, SNR = 0 dB
Kombinace předchozích zdrojů, SNR = 10 dB
Kombinace zdrojů, SNR = 0 dB
Kombinace zdrojů, SNR = -10 dB

## Slide 5: Porovnání metod inverze
Beamformer lokalizuje nejpřesněji, je ale nejcitlivější na rušení a potlačuje zdroje pokud jsou korelované
IID a COH promítají zdroje aktivity k povrchu mozku
Všechny metody jsou velmi robustní, dávají správné výsledky i když jsou jednotlivé události velmi zarušené.
Algoritmus | IID | COH | MSP | GS | EBB
Chyba lokalizace [mm] | 15,5 | 12,7 | 8,7 | 7,8 | 3,7
Rozptyl [mm] | 1,1 | 3,0 | 12,7 | 3,2 | 0,5

## Slide 6: Rozšíření SPM Motol toolbox
Vykreslení výsledků inverze do MRI snímků pacientů
Převod Dicom formátu do NIfTI
Výpočet inverzní úlohy spuštěním jediné funkce
Vykreslení pozic elektrod
Spektrum signálu
Aplikace inverzní úlohy
  Načtení dat
  Filtrace
  Odstranění izolinie
  Oprava reference zesilovačů
  Převzorkování dat
  Konverze dat do SPM formátu
  Selekce událostí a průměrování
  Specifikace modelu hlavy a koregistrace
  Výpočet inverzní úlohy

## Slide 7: Somatosenzorické evokované potenciály
SEPy na nervus medianus vyvolávají odezvu
  V kontralaterální hemisféře
  V primární senzitivní oblasti pro ruku (gyrus postcentralis)
  Může se objevit odezva v primární i sekundární motorické oblasti

## Slide 8: SEPy pacienta P110
Hlavní zdroj aktivity v primární senzitivní oblasti
Gyrus postcentralis

## Slide 9: SEPy pacienta P114
U SEPů levé ruky se aktivita objevuje v primární a sekundární motorické oblasti, zasahuje však až do spánkového laloku
U SEPů pravé ruky se ložisko objevuje v gyrus postcentralis, je ale zastíněno vyšší aktivitou primární senzitivní oblastí pro oblast obličeje
Očekávaná aktivita
Primární a sekundární motorická oblast
Primární senzitivní oblast pro obličej

## Slide 10: Epileptický pacient P81
Ze 110 minut EEG záznamu bylo vybráno 45 minut, kdy pacient spal, vhodných pro aplikaci detektoru grafoelementů
Byly vybrány vhodné clustery pro aplikaci inverzní úlohy
Epileptogenní zóna ve frontálním laloku levé hemisféry

## Slide 11: Epileptický pacient P81
Frontální lalok levé hemisféry

## Slide 12: Závěr
Byl vytvořen SPM Motol toolbox, nástroj pro automatizovanou neinvazivní lokalizaci epileptogenních zón
Byly porovnány dostupné algoritmy inverzních úloh, z výsledků byla spočtena průměrná chyba lokalizace
Pro ověření správnosti výsledků inverzních úloh a jejich aplikovatelnosti v praxi byla zpracována měření somatosenzorických evokovaných potenciálů pěti pacientů
Zpracováním kazuistiky pacienta P81 byla ověřena možnost aplikace inverzních úloh při lokalizaci epileptogenních zón
Tento software dává prostor vývoji nových algoritmů inverzních úloh
Software je nevhodný pro zpracování kazuistik pacientů s již resekovaným mozkem

## Slide 13: Děkuji za pozornost

## Slide 14: Dodatečné stránky

## Slide 15: Proč se zabývat problematikou inverzních úloh
Epilepsie se vyskytuje přibližně u 1 % obyvatel
  K léčbě epilepsie se používají:
  Režimová opatření
  Farmakologická opatření
    60% epileptiků trpí nemocí kvůli epileptickému ložisku
    4,5% epileptiků je farmakorezistentní
      Tito pacienti profitují z chirurgického odstranění epileptického ložiska za předpokladu přesné lokalizace ohniska epilepsie
      Průměrně 60% pacientů zůstává bez záchvatů
Aktivita části mozku během dané mentální aktivity

## Slide 16: Záznam EEG signálu
EEG data naměřil MUDr. Adam Kalina v nemocnici Motol na pacientech Neurologické kliniky a Kliniky dětské neurologie
Bylo využito high density systému Asa-lab společnosti ANT Neuro
  2x 128 kanálový zesilovač
  Vzorkovací frekvence 2048 Hz
  Unipolární zapojení s průměrnou referencí pro oba zesilovače
Somatosenzorické evokované potenciály
  512 stimulačních impulsů na levé i pravé horní končetině
  Stimulační frekvence 2 Hz

## Slide 17: Záznam EEG signálu
Referenční snímání
Rovnoměrné pokrytí hlavy elektrodami s rozestupy 2 až 3 cm

## Slide 18: Pozice elektrod
Snímány digitizérem
Malé nepřesnosti (do 10 mm) ve snímání pozic elektrod mají na přesnost výsledků inverzní úlohy pouze malý vliv oproti nepřesnostem způsobeným šumem v datech.
Digitizér Patriot

## Slide 19: Model hlavy pomocí SPM toolboxu
Automatické rozlišení mezi jednotlivými tkáněmi mozku je složitý úkol
  Různé kontrasty různých váhování MRI
Řešení: Geometrická transformace předdefinovaného modelu.

## Slide 20: Koregistrace
Proces sjednocení souřadných systémů MRI a pozic elektrod
  Různé počátky souřadnicových systémů
  Různé velikosti bázových vektorů
Fiducials – tři body známé v obou souřadných systémech
  Typicky se používá nas, lpa a rpa (nasion, left and right pre-auriciular point)
  Lze využít jakékoliv tři známé body, např. pozice elektrod

## Slide 21: Dopředný model
Definuje jak jsou proudové dipóly v mozku propagovány na skalpu
  Založeno na Maxwellových rovnicích
BEM (Boundary element model) nebo 3-Shell sphere model
Modelujeme tři hlavní změny vodivosti
  Elektroda – pokožka hlavy
  Pokožka hlavy – lebka
  Lebka – mozek
  Vodivostní změna bílé a šedé hmoty mozkové je důležitá pouze pro některé algoritmy

## Slide 22: Inverzní úloha
Hledáme takové intrakraniální zdroje, které nejlépe odpovídají naměřeným datům
Přeurčené metody
  Vysvětlují pozorovanou aktivitu pomocí málo proudových dipólů
    Hledáme pozici, natočení a amplitudu dipólů
    Jaký počet dipólů zvolit?
Nedourčené metody
  Rekonstruují aktivitu v každém bodě modelu
    Hledají natočení a amplitudu tisíců dipólů rozmístěných v modelu mozku
    Naměřená data se nechají přesně namodelovat nekonečným množstvím konfigurací dipólů → Zavádíme omezení na možná řešení

## Slide 23: Omezení nedourčených metod
Minimum norm (MN) – nejlepší rozdělení proudových dipólů je takové, které nejnižší Euklidovskou normu (nejmenší amplitudu)
Weighted minimum norm (WMN) – přiřazuje povrchovým dipólům nižší váhu, existuje mnoho strategií jak takové váhy.
Laplacian weighted minimum norm (LORETA) - vybírá řešení s hladkým prostorovým rozložením, čehož dosahuje minimalizací Laplaciánu vážených řešení.
Beamformer – filtruje EEG signál takovým způsobem, že zachovává signál pouze ze zdroje aktuálního zájmu, odhaduje tak aktivitu jednotlivých voxelů
Takovýchto algoritmů existuje nepočet

## Slide 24: Porovnání metod inverze - Scénář 1

## Slide 25: Porovnání metod inverze - Scénář 2

## Slide 26: Porovnání metod inverze - Scénář 3

## Slide 27: Porovnání metod inverze - Scénář 4

## Slide 28: Porovnání metod inverze - Scénář 5

## Slide 29: SEPy pacienta P99
Při stimulaci pravé ruky byl vyvolán záchvat
Hlavní zdroj aktivity v gyrus postcentralis
Dlouhodobá aktivita v okcipitální a frontální oblasti

## Slide 30: SEPy pacienta P109
Hlavní zdroj aktivity v gyrus postcentralis
Slabší dlouhodobá aktivita v okcipitální a frontální oblasti

## Slide 31: SEPy pacienta P113
Hlavní zdroj aktivity v gyrus postcentralis
U SEPů pravé ruky se objevuje ložisko v okcipitální oblasti a ve frontální části

## Slide 32: Epileptický pacient P81 – 1. cluster

## Slide 33: Epileptický pacient P81 – 2. cluster

## Slide 34: Epileptický pacient P81 – 3. cluster

## Slide 35: Nutnost správné interpretace výsledků
Algoritmus LORETA, frekvenční pásmo 0 až 128 Hz