## Slide 1: Zpracování High Density EEG signálů pro potřeby inverzní úlohy v epileptologii
Bc. Tomáš Hrstka

## Slide 2: Proč se zabývat problematikou inverzních úloh
Epilepsie se vyskytuje přibližně u 1 % obyvatel
  K léčbě epilepsie se používají:
  Režimová opatření
  Farmakologická opatření
    60% epileptiků trpí nemocí kvůli epileptickému ložisku
    4,5% epileptiků je farmakorezistentní
      Tito pacienti profitují z chirurgického odstranění epileptického ložiska za předpokladu přesné lokalizace ohniska epilepsie
      Průměrně 60% pacientů zůstává bez záchvatů
Aktivita části mozku během dané mentální aktivity

## Slide 3: Postup zpracování inverzní úlohy
Pacient
M/EEG signál
Pozice elektrod
MRI mozku
Detektor epileptických výbojů
Koregistrace
Model hlavy
Průměrování
Dopředný model
Simulace pozorované EEG aktivity
Pozice zdrojů aktivity

## Slide 4: Záznam EEG signálu
Referenční snímání
Rovnoměrné pokrytí hlavy elektrodami s rozestupy 2 až 3 cm

## Slide 5: Pozice elektrod
Snímány digitizérem
Malé nepřesnosti (do 10 mm) ve snímání pozic elektrod mají na přesnost výsledků inverzní úlohy pouze malý vliv oproti nepřesnostem způsobeným šumem v datech.
Digitizér Patriot

## Slide 6: Zpracování EEG signálu
Odstranění izolinie – Filtrace horní propustí 0,5 – 1 Hz
Decimace signálu
Odstranění nežádoucích frekvenčních pásem – Filtrace dolní propustí 30 – 500 Hz
Detekce událostí v datech
  Epilepsie – detekce komplexů hrot – vlna
  SEP – časy zaznamenány při měření
Epoching – oříznutí okna okolo události v datech
Detekce artefaktů – odstranění příslušných událostí
Průměrování

## Slide 7: Model hlavy pomocí SPM toolboxu
Automatické rozlišení mezi jednotlivými tkáněmi mozku je složitý úkol
  Různé kontrasty různých váhování MRI
Řešení: Geometrická transformace předdefinovaného modelu.

## Slide 8: Koregistrace
Proces sjednocení souřadných systémů MRI a pozic elektrod
  Různé počátky souřadnicových systémů
  Různé velikosti bázových vektorů
Fiducials – tři body známé v obou souřadných systémech
  Typicky se používá nas, lpa a rpa (nasion, left and right pre-auriciular point)
  Lze využít jakékoliv tři známé body, např. pozice elektrod

## Slide 9: Dopředný model
Definuje jak jsou proudové dipóly v mozku propagovány na skalpu
  Založeno na Maxwellových rovnicích
BEM (Boundary element model) nebo 3-Shell sphere model
Modelujeme tři hlavní změny vodivosti
  Elektroda – pokožka hlavy
  Pokožka hlavy – lebka
  Lebka – mozek
  Vodivostní změna bílé a šedé hmoty mozkové je důležitá pouze pro některé algoritmy

## Slide 10: Inverzní úloha
Hledáme takové intrakraniální zdroje, které nejlépe odpovídají naměřeným datům
Přeurčené metody
  Vysvětlují pozorovanou aktivitu pomocí málo proudových dipólů
    Hledáme pozici, natočení a amplitudu dipólů
    Jaký počet dipólů zvolit?
Nedourčené metody
  Rekonstruují aktivitu v každém bodě modelu
    Hledají natočení a amplitudu tisíců dipólů rozmístěných v modelu mozku
    Naměřená data se nechají přesně namodelovat nekonečným množstvím konfigurací dipólů → Zavádíme omezení na možná řešení

## Slide 11: Omezení nedourčených metod
Minimum norm (MN) – nejlepší rozdělení proudových dipólů je takové, které nejnižší Euklidovskou normu (nejmenší amplitudu)
Weighted minimum norm (WMN) – přiřazuje povrchovým dipólům nižší váhu, existuje mnoho strategií jak takové váhy.
Laplacian weighted minimum norm (LORETA) - vybírá řešení s hladkým prostorovým rozložením, čehož dosahuje minimalizací Laplaciánu vážených řešení.
Beamformer – filtruje EEG signál takovým způsobem, že zachovává signál pouze ze zdroje aktuálního zájmu, odhaduje tak aktivitu jednotlivých voxelů
Takovýchto algoritmů existuje nepočet

## Slide 12: Inverze syntetických dat
MN
Loreta
Beamformer

## Slide 13: Somatosensorické evokované potenciály, pacient P110
512 stimulů pravé ruky

## Slide 14: Somatosensorické evokované potenciály, pacient P110
F
L
FL

## Slide 15: Epileptický pacient P81
Četnost komplexů hrot vlna
Amplitudy výbojů
Šíření komplexu

## Slide 16: Epileptický pacient P81
Algoritmus LORETA, frekvenční pásmo 16 až 128 Hz
F
L
FL
L
L
L

## Slide 17: Epileptický pacient P81
Nutností je správná interpretace výsledků
Algoritmus LORETA, frekvenční pásmo 0 až 128 Hz

## Slide 18: Děkuji za pozornost
Otázky?